目录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

环境质量状况	10

评价适用标准	14

建设项目工程分析	17

项目主要污染物产生及预计排放情况	20

环境影响分析	21

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	32

结论建议	33

附表

附表1：建设项目环评审批基础信息表

附件

附件1：委托书

附件2：厂地租赁协议

附件3：质保单

附图

附图1：项目地理位置

附图2：平面布置图

附图3：现状监测点位图

附图4：土地利用规划图

附图5：产业布局协调图

附图6：污水工程规划图

附图7：卫生防护距离图及敏感点位置图

建设项目基本情况

| 项目名称 | 非金属电能计量箱生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南科嘉诺电气设备有限公司 |
| 法人代表 | 王辉 | 联系人 |  |
| 通讯地址 | 永州市经济技术开发区南甸路与珍珠南路交叉处长丰工业园B区2栋101 |
| 联系电话 |  | 传真 | -- | 邮政编码 | -- |
| 建设地点 | 永州市经济技术开发区先进装备产业园南甸路与珍珠南路交叉处 |
| 立项审批部门 | -- | 批准文号 | -- |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C4012电工仪器仪表制造 |
| 占地面积 （m2） | 3460 | 绿化面积 （平方米） | -- |
| 总投资 （万元） | 3023 | 其中：环保投资（万元） | 24 | 环保投资占总投资比例（%） | 0.79 |
| 评价经费 (万元) |  | 投产日期 | 2018年6月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 湖南科嘉诺电气设备有限公司位于永州市经济技术开发区先进装备产业园南甸路与珍珠南路交叉处，租赁永州市永成智能家具科技有限公司厂房和研发楼，占地面积约3460m2，建筑面积3460m2，厂房建筑面积约2800m2，办公区建筑面积约为660，设置一条生产线，年产非金属电能计量箱1.5万个，其中单相1位1.2万个，单相多位0.3万个。 为了科学客观地评价项目对周围环境造成的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》，建设项目须进行环境影响评价，办理环评审批手续。受湖南科嘉诺电气设备有限公司委托，我单位承担了该项目的环境影响评价工作。我单位在现场踏勘和资料收集等基础上，根据环境影响评价技术导则及其他有关文件，在征求环保主管部门意见后，编制了该项目环境影响报告表。 2、项目地理位置 本项目位于永州市经济技术开发区先进装备产业园南甸路与珍珠南路交叉处，租赁永州市永成智能家具科技有限公司2#厂房和研发楼三层，2#厂房南侧为永州市永成智能家具科技有限公司3#厂房（永州祥瑞标准件有限责任公司）和研发楼，西侧为永成智能家具科技有限公司1#厂房，北侧为德润包装。 3、建设规模及建设内容 本项目占地面积3460m2，建筑面积约3460m2，厂房建筑面积约2800m2，办公区建筑面积约为660，设置一条生产线，具体内容详见下表。 表1 项目主要建设内容一览表 类型 名称 工程内容与规模 主体工程 厂房 租赁2#厂房，建筑面积约2800m2，设生产线1条，4台注塑机、3台干燥机、2台碎料机循环水塔等设备 辅助设备 办公楼 租赁研发楼3层，建筑面积660m2 公用工程 供水 市政供水 排水 生活污水接入市政管网污水，经下河线污水处理厂处理后外排湘江 供电 电源引自就近环网柜 环保工程 废气 注塑有机废气+集气罩+15m高排气筒高空排放 废水 生活污水设依托现有化粪池处理 噪声 合理布置生产设备，基础加装减振垫 固废 废包装袋收集暂存后外售，综合利用 塑料边角料和残次品收集暂存后经碎料机破碎后，作为原料返回生产工序 生活垃圾设置垃圾桶，交由环卫部门 4、产品方案 表2 主要产品方案一览表 序号 产品名称 单位 数量 规格 1 非金属电能计量箱 个/a 1.2万 单相1位 2 非金属电能计量箱 个/a 0.3万 单相多位 5、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表3。 表3 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 用途 1 干燥机 250kg 台 2 PC、ABS塑胶新粒干燥 2 干燥机 150kg 台 1 PC、ABS塑胶新粒干燥 3 干燥机 25kg 台 1 PC、ABS塑胶新粒干燥 3 注塑机 HTF-1000B 台 1 注塑成形 4 注塑机 CJ480M3V 台 1 注塑成形 5 注塑机 PT400 台 1 注塑成形 6 注塑机 88M6-S 台 1 注塑成形 7 循环水塔 40T 台 1 冷却模具 8 碎料机 11kw 台 1 塑料边角料和残次品破碎回收 9 碎料机 4kw 台 1 塑料边角料和残次品破碎回收 10 灼热丝试验仪 ZRS-2 台 1 检验工序 11 微机控制电子万能试验机 WDW-20 台 1 12 简支梁冲击试验机 XJJ-5 台 1 13 耐电压测试仪 WB2672A 台 1 14 接地电阻测试仪 KW2678A 台 1 15 回路电阻测试仪 HLY-Ⅲ 台 1 16 智能直流低电阻测试仪 ZC2512B 台 1 17 绝缘电阻表 ZC25-4 台 1 6、主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗见下表。 表4 主要原辅材料一览表 序号 名称 单位 数量 规格 1 塑料颗粒PC t/a 4 颗粒状，袋装规格50kg 2 塑料颗粒ABS t/a 6 颗粒状，袋装规格50kg 3 总进线开关(带漏保) 万套 1.5 4 火线分线母排 万只 0.6 5 零线分线母排 万只 0.2 6 表后开关 万只 1.2 7 铜芯线 万米 2.8 8 PE端子 万只 0.7 ABS塑料颗粒：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，一般是不透明的，外观呈浅象牙色、无毒、无味，兼有韧、硬、刚的特性。比重：1.05克/立方厘米 成型收缩率：0.4~0.7%；成型温度：200~240℃；分解温度约270℃。 PC（聚碳酸酯）塑料颗粒：无色透明，耐热，抗冲击，阻燃，在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比，聚碳酸酯的耐冲击性能好，折射率高，加工性能好，不需要添加剂就具有UL94V-0级阻燃性能。但是聚甲基丙烯酸甲酯相对聚碳酸酯价格较低，并可通过本体聚合的方法生产大型的器件。随着聚碳酸酯生产规模的日益扩大，聚碳酸酯同聚甲基丙烯酸甲酯之间的价格差异在日益缩小。聚碳酸酯的耐磨性差。一些用于易磨损用途的聚碳酸酯器件需要对表面进行特殊处理。成型温度：260~340℃，分解温度约600℃。 7、公用工程 （1）供电：项目供电由从周边接入，供电完全可以满足项目需要。 （2）给水：项目用水包括生产用水和生活用水。 本项目生产用水量只有生产线冷却用水，循环冷却水用水量为40t/h，按照6%的损失计算，补充水量为2.4t/h，每天工作8小时，则补充水量为19.2 t/d； 本项目员工均不在厂区内住宿，仅在厂区内就餐，生活用水来自城市自来水。参照《湖南省地方用水定额标准》（DB43T388-2014），计算得到本项目用水及排水量详见下表。 表5 本项目用水量、排水量一览表 项目 用水标准 规模 用水量m3/d 排水量m3/d 生活污水 80L/人·d 18 1.44 1.224 循环冷却水 2.4t/h / 19.2 0 合计 20.64 1.224 水平衡图见图1。 图1 水平衡图（单位：m3/d） （3）排水：项目实行雨污分流，雨水进入雨水管网。生活污水处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准排入市政排水管网，最终进入下河线污水处理厂处理后排入湘江。 8、工作制度和劳动定员 本项目劳动定员18人，生产工人8人，办公室管理人员10个，提供中餐，不包住宿，年生产260天，8小时工作制。本项目租赁永州市永成智能家具科技有限公司2#整栋厂房进行加工生产，与厂内其他企业生产时互相不影响。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在原有污染源和环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 永州市位于湖南省南部，东连郴州，南界广东连州，西接广西桂林，北邻衡阳、邵阳，地理位置为北纬24°39′至26°51′，东经111°06′至112°21′。 永州市经济技术开发区范围涉及仁湾镇、珊瑚乡、高溪市镇3个乡镇。经开区分南北两大片区，其中北部片区东至四丘田路，南至陶源路、湘跃路，西至潇湘大道、珍珠路，北至湘桂三路、谷源路；南部片区东至湘江西路，南至新田街、城南大道，西至洛湛铁路，北至南甸路。 建设项目位于永州市经济技术开发区先进装备产业园南甸路与珍珠南路交叉处，拟建地坐标为北纬N26°24′25.43″，东经E111°35′21.92″，具体位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 永州市地处西南东三面环山、向东北开口的马蹄形盆地的南缘。境内地貌复杂多样，奇峰秀岭逶迤蜿蜒，河川溪涧纵横交错，山岗盆地相间分布。在全市3366.55万亩土地总面积中，平原478.67万亩，占14.29%；岗地 596.87 万亩，占 17.81%；丘陵486.3 万亩，占 4.51%；山地 1656.68 万亩，占 49.45%。从总体上看，全市大体呈现“七山半水分半田，一分道路和庄园”的格局。 项目区地质构造为白垩系红色岩层与二叠系灰岩呈现角度不整合接触，无大的断裂构造通过。按地质剖面由上至下分别有：耕植土层、洪积土层、冲积土层、残积土层、第四系（Q）、亚粘土和砾石。项目区域属构造侵蚀剥蚀丘岗地貌，波状起伏地形、岗地平缓，坡角5~10度。地层岩性属于江南古陆的武陵雪峰分区，元古界地层分布最广，古生界以寒武系、奥陶系、石灰系、二迭系海相地层为主，中生界、新生界则以陆相沉积为特征。出露岩性有松散土层、砾岩、砂岩、泥灰岩、灰岩、粘土岩、板岩、变质砂岩等。地表分布有第四系（Q）、第三系（N）与上侏罗——白垩系地层，主要由黄土、粘土、亚粘土砾石组成。第四纪坡积及残积地层分布面广，肌肤覆盖全线，局部地带为低洼沟谷地。项目所在地主要为第四纪风化亚粘土砾石及红土。 根据2001版中国地震局颁发的中国地震动参数区划图，项目所在区域地震动峰值加速度为<0.05g（相当于地震烈度<6度区）地震动反应谱特征周期为0.35s，为区域构造相对稳定地块。根据区域地质资料及勘察结果，其线路内地质构造简单，场地内未见滑坡、崩塌、泥石流、断层不良地质作用，场地处于相对稳定区，岩层产状平缓。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），该路线为可进行建设的一般场地，区域稳定性良好，适宜修建拟建项目。 3、气候、气象 （1）地面气象资料 ①气候特征 永州市所在地属中亚热带季风湿润气候，夏季炎热，春寒冬冷，冬夏长、春秋短。主要气候特征为：气候资源丰富，温、光、水基本同季，有利于农作物和植被生长；气候类型多样，主体层次明显；气候年际和季节变化大，低温冷寒明显，旱涝比较频繁，是自然灾害多发区。 ②地面气象要素 下表给出了冷水滩区历年的气温、气压、湿度、降水量、蒸发量等地面气象要素的统计结果。 表6 历年各月平均气温、气压、湿度、降水量、蒸发量、日照量统计表 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年平均或全年 气温℃ 平均 5.8 7.2 11.8 17.5 22.1 26.0 29.1 28.1 24.7 19.2 13.3 8.2 17.0 平均 最低 3.1 4.7 9.1 14.5 19.0 22.9 25.5 24.5 21.1 15.8 10.2 5.3 14.6 平均 最高 9.4 10.7 15.6 21.6 26.4 30.5 34.1 33.4 29.6 24.0 17.6 12.2 22.1 气压 hpa 平均 1004.7 1002.4 998.4 993.9 989.7 985.9 984.1 985.7 991.7 998.5 1002.7 1004.7 995.2 相对湿度% 平均 79 82 83 82 82 79 72 75 75 75 77 78 78 降水量mm 平均 65.7 90.0 135.5 220.7 234.1 170.6 101.5 126.6 63.2 73.2 75.1 55.9 1411.9 蒸发量mm 平均 49.9 49.0 73.4 103.3 122.4 161.9 242.6 209.2 173.2 131.4 83.3 61.0 1460.6 日照量 时数hr 76.3 57.1 73.3 98.4 118.8 158.7 261.2 234.2 180.0 143.5 120.4 104.1 1623.1 百分率% 23 13 20 26 29 39 62 58 49 40 37 32 37 （2）风向风速 评价地区盛行NE风，频率为18%，其次为NNE、N及S风，频率分别为11%、10%和8%。全年静风频率为22%，ESE、SE、SSE、WSW和W五向的风频很小，合计仅为8%。NW和WNW风的频率为0%。 评价地区年平均风速为2.4m/s，一年中以七月风速为最大，10、11、12、1、2等五个月的风速较小，因此在冬季不利于大气污染物扩散。一天中白天风速大，夜间风速小，最大风速出现在中午12点左右。评价地区风向风速统计表见表7。 表7 评价地区风向频率及风速统计表 风向 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S 风频(%) 10 11 18 7 4 2 1 2 8 风速(m/s) 2.9 3.0 3.6 2.1 2.4 2 2.2 2.3 3.3 风向 SSW SW WSW W WNW NW NWN G 平均 风频(%) 6 4 1 1 0 0 3 22 风速(m/s) 3.7 4.4 3.1 2.8 / / 2.0 / 2.4 （3）逆温情况 低空气温的垂直分布，对大气污染物的扩散、稀释影响很大。当气温随高度增加而递减时，有利于大气污染物向空间的扩散、稀释；但当气温随高度增加而增加时，即出现逆温过程，不利于大气污染物的扩散稀释，容易形成“熏烟”现象，造成近地层大气污染。 根据永州市气象站观测资料分析，建设地附近以贴地辐射逆温为主，夏季逆温自19时开始至次日6时开始消散，平均强度1.2℃/100m，逆温平均厚度160m，逆温最大厚度250m；冬季逆温自19时开始至次日9时开始消散，逆温强度1.3℃/100m，逆温平均厚度200m，逆温最大厚度774m。 4、水文 湘江是永州境内最大的过境河，为长江主要支流之一。发源于湖南省永州市海拔近2000米的九嶷山脚蓝山县野狗山麓，上游称潇水，零陵以北开始称湘江，向东流经永州、衡阳、株洲、湘潭、长沙，至湘阴县入洞庭湖后归长江。全长817公里，流域面积92300平方公里。上游水急滩多，中下游水量丰富，水流平稳。干支流大部可通航，旧时是两湖与两广的重要交通运输线路。湘江在永州市内流程227.2公里，自然落差55.3米，水量丰富，水流深，水质好，终年可通航.是境内重要的水陆交通命脉和工农业生产及人民生活用水的源泉。湘江多年平均流量691.1m3/s，最大流量17700m3/s，最小流量44m3/s。 5、生态 本项目位于永州市经济技术开发区内，周边主要为企业，区域植物均为城市绿化人工栽培种，植物属一般常见种，在沿线区域没有发现国家级重点保护珍稀濒危物种、省重点保护物种和古树名木。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）: 1、环境空气 （1）历史监测 本项目引用《年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目》（湖南谱实检测技术有限公司，监测时间为2018年2月6日~12日），引用监测数据为横冲村、新田村居民监测点的PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3日均浓度，横冲村监测点位于本项目西面约620m，新田村监测点位于本项目西南面约1100m，且环境特征较相似，故本次环境空气质量现状评价采用的监测数据合理可行，引用的监测数据见表8。 表8 引用大气环境监测结果与评价结果 单位：mg/m3 监测点 评价内容 监测因子 PM10 SO2 NO2 PM2.5 O3 CO 上风向横冲村 监测值范围 0.042~0.050 0.012~0.018 0.011~0.014 0.021~0.028 0.046~0.058 1.0~1.2 最大占标率(%) 12 17.5 33.33 37.33 30 36.25 超标率（%） 0 0 0 0 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 厂区下风向新田村 监测值范围 0.044~0.055 0.012~0.018 0.012~0.015 0.022~0.029 0.046~0.055 1.0~1.2 最大占标率（%） 12 18.75 36.67 38.67 30 34.375 超标率（%） 0 0 0 0 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 0.15 0.15 0.08 0.075 0.16 4 由表8可见，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3监测因子均达到《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准要求。 （2）实测数据 本次委托湖南中雁环保科技有限公司对区域环境空气进行监测。 ①监测点位 拟建厂址中心，具体详见附图3。 ②监测时间 2018年6月11日~13日。 ③评价方法 采用占标百分比的方法进行评价，根据环境空气质量现状监测结果，对照环境空气质量标准，分析评价因子日均值、小时值浓度值变化范围、最大浓度占标准限值的百分比，评价沿线环境空气质量现状。 式中：Pi：最大浓度占标准限值的百分比%； Ci：i污染因子监测浓度（mg/m3）； C0i：i污染因子标准浓度（mg/m3）。 ④评价标准 采用《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中表1标准浓度限值。 ⑤监测及评价结果 具体监测因子及监测结果具体见表9。 表9 区域环境空气质量现状 单位：mg/m3 测点 项目 TVOC小时平均浓度 G1 浓度范围 0.0046~0.0198 占标率（%） 3.3 超标率（%） 0 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） 8小时平均≤0.6 从上表数据可知，TVOC小时平均浓度满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）表1标准的要求。 2、地表水环境 本项目引用《永州市湘江东岸园林局片区棚户区改造项目环境影响报告表》（湖南科博检测技术有限公司，监测时间为2017年4月10日~12日），引用监测数据为湘江下河线污水处理厂排污口上游500m（S1）及下游1000m（S2）的pH、SS、DO、CODmn、NH3-N、总氮、总磷、石油类、LAS；具体监测因子及监测结果如表10所示。 表10 地表水环境监测与评价结果统计表 断面 名称 项目 pH值 SS DO CODmn BOD5 CODcr NH3-N 总氮 总磷 石油类 LAS 湘江下河线污水处理厂排污口上游500m 最大值 7.01 12 4.8 6.0 4.0 15.2 0.584 0.70 0.09 0.03 0.10 最小值 6.92 10 4.5 5.5 3.6 14.5 0.525 0.66 0.08 0.02 0.08 平均值 / 10.7 4.7 5.8 3.8 14.8 0.547 0.68 0.083 0.027 0.09 检出率% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 超标率% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 下游1000m（S2） 最大值 6.82 16 4.2 7.0 4.6 20 0.845 0.90 0.14 0.04 0.16 最小值 6.78 14 3.8 6.5 4.2 18.9 0.797 0.84 0.10 0.03 0.14 平均值 14.7 4.0 6.8 4.4 19.5 0.822 0.87 0.12 0.037 0.15 检出率% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 超标率% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GB3838-2002Ⅳ类 6-9 / 3 10 6 30 1.5 1.5 0.3 0.5 0.3 由上表可知，监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类水体标准。 3、声环境质量 （1）监测布点 本次声环境现状共设置4处监测点，监测单位为湖南中雁环保科技有限公司，监测点位置分布详见表11、附图3。 表11 噪声监测布点 序号 监测位置 声功能区 监测项目 N1 厂界东 3类 等效声级Leq N2 厂界南 3类 N3 厂界西 3类 N4 厂界北 3类 （2）监测时间、频率及方法 监测时间为2018年6月11日，依据《声环境质量标准》（GB3096-2008），监测1天，每天进行昼间、夜间各测1次，每次连续监测20min。 （3）监测结果 各敏感点昼、夜间监测结果见表12。 表12 声环境监测结果 单位：dB(A) 检测点位 2018.6.11 昼间 夜间 N1 厂界东 56.9 46.7 N2 厂界南 56.7 47.3 N3 厂界西 57.0 47.3 N4 厂界北 56.7 46.4 监测结果表明，4个监测点昼间、夜间声环境均满足3类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 本评价区域无国家、省、市级自然保护区、名胜古迹、疗养院以及重要的政治文化设施和水源地。环境保护目标分布详见表13。 表13 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离 规模 保护内容 环境空气 新田村 SW 800m 约30户 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 横冲村 W 560m 约50户 张家铺村 E 150m 约100户 青草铺村 SE 1500m 约100户 东冲村 W 2300m 约50户 渣冲村 SW 2300m 约50户 永州育才科技职业学校 E 约250m 1000人 声环境 张家铺村 E 150m 约100户 《声环境质量标准》(GB3096-2008 2类 地表水 湘江菱角山水厂取水口下游200m至高溪市码头 E 3500m 大河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气 项目所在区域PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的浓度限值，VOCs参照执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）表1标准限值要求；非甲烷总烃按照原国家环保总局相关规范说明取值：2.0 mg/m3（1小时平均，《大气污染物综合排放标准》详解），具体标准值见表14。 表14 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 TVOCs 8小时均值 0.6mg/m3 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 《大气污染物综合排放标准》详解 地表水 湘江菱角山水厂取水口下游200m至高溪市码头段14km，属于工业用水区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV标准，具体标准值见表15。 表15 地表水环境质量标准 单位：mg/L 指标 Ⅳ类标准标准值（mg/L） 依据 pH 6～9（无量纲） 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） COD ≤30 BOD5 ≤6 NH3-N ≤1.5 总磷 ≤0.3 声环境 本项目位于永州市经济技术开发区，项目所在区域噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准，标准值见表16。 表16 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 标准值 昼间 夜间 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气 非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准限值，具体详见表17。 表17 合成树脂工业污染物排放标准 污染物名称 排放限值（mg/m3） 污染物排放监控位置 标准来源 非甲烷总烃 100 车间或生产设施排气筒 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 4.0 企业边界 颗粒物 30 车间或生产设施排气筒 1.0 企业边界 废水 本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值要求。 表18 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物名称 三级标准 标准来源 COD 500 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） BOD5 300 NH3-N / SS 400 磷酸盐（以P计） / 动植物油 100 噪声 营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类，详见表19。 表19 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别 标准值 昼间 夜间 3 65 55 固体废物 固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关标准。 |
| 总量控制指标 | 根据湖南省污染物排放总量控制要求，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子为： 废气：非甲烷总烃 废水：COD、NH3-N （1）废气 本项目注塑废气经集气罩收集通过1根15m高的排气筒排放。 根据工程分析可知，废气无组织排放量按5%计算，其中有组织产生量为0.0028t/a，无组织产生量为0.0007t/a。 非甲烷总烃排放量=0.0028+0.0007t/a=0.0035t/a （2）废水 本项目固定员工为18人，仅在厂区内用餐，不住宿。根据《湖南省地方用水定额标准》（DB43/T388-2014），生活用水量按80 L/人·d计，排放系数取0.85，年工作260天，则项目营运期生活污水排放量为1.224t/d，合318.24t/a。 根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中COD及NH3-N的标准限值分别为60mg/L及8mg/L，计算得到处理后水中污染物量如下。 CODcr=60mg/L×318.24m³/a=0.02t/a NH3-N=8mg/L×318.24m³/a=0.003t/a 综上，本项目总量控制指标汇总详见表20。 表20 本项目总量控制指标汇总表 单位：t/a 项目 详细测算依据 本项目排放量 建议总量指标 COD 污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 0.02 0.02 氨氮 0.003 0.003 非甲烷总烃 工程分析 0.0035 0.0035 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 湖南科嘉诺电气设备有限公司位于永州市经济技术开发区先进装备产业园南甸路与珍珠南路交叉处，租赁永州市永成智能家具科技有限公司厂房和研发楼，已经建成，故不存在施工期的环境影响问题。 一、营运期工艺流程及产污节点 营运期生产工艺流程详见附图2。 图2 营运期生产工艺流及产污环节图 生产工艺流程说明： （1）原料干燥：将外购PC、ABS塑胶新粒注入干燥机进行干燥，PC塑胶新粒干燥温度120℃，ABS塑胶新粒干燥温度85℃，主要是为防止原料受潮影响产品质量。 （2）注塑成型：将干燥后的PC、ABS塑胶新粒注入注塑一体机注塑成型，经加热使得塑胶粒达到熔融状态，PC塑胶新粒熔融温度310℃，ABS塑胶新粒熔融温度190℃，再在模具的压力保持下冷却成型。 （3）削边整形：注塑成型的产品有部分需要削边整形，经检验挑出合格半成品塑胶件，不合格的半产品经碎料机粉碎后再利用。 （4）零部件装配：将外购零部件和从模具中取出后的塑胶外壳按照产品需求组装。 （5）测试检验：经过仪器测试检验。 （6）包装入库：将合格的产品包装入库。

主要污染工序及污染源强 一、运营期主要污染工序及源强 1、废气 本项目生产过程用电加热，不产生燃料废气，使用的原材料为颗粒状，投料时无粉尘产生，部分残次品进行破碎时将残次品破碎至颗粒状，返回生产工序，产生少量粉尘，废气主要为注塑过程中产生的非甲烷总烃。 注塑：注塑过程中不发生化学反应，生产工序中熔融温度控制在各自的成型温度内，不导致分解，但原料中少量的物质会挥发产生少量的有机废气，以非甲烷总烃计，参照《空气污染物排放和控制手册-工业污染调查与研究-第二辑》（美国环境保护局编）中“未加控制的塑料产生的排放因子”聚丙烯气体的排放系数0.35kg/t，颗粒物排放系数1.5kg/t，本项目原料使用量为10t/a，则非甲烷总烃产生量为0.0035t/a，颗粒物产生量为0.015t/a，集气罩收集效率约为80%，非甲烷总烃有组织产生量为0.0028t/a，非甲烷总烃无组织产生量为0.0007t/a；颗粒物组织产生量为0.012t/a，无组织产生量为0.003t/a。 表21 有组织废气最大排放情况统计表 污染源名称 排气量 m3/h 污染物 名称 产生状况 治理措施 排放状况 执行标 排放源参数 年产生时数 浓度 mg/m3 速率 kg/h 环保设施 去除效率 浓度 mg/m3 速率 kg/h 浓度 mg/m3 速率 kg/h 高度 m 直径 m 温度 ℃ 生产车间（G1） 5000 非甲烷总烃 0.27 0.0013 直排 0 0.27 0.0013 100 / 15 1.0 20 2080h 颗粒物 1.15 0.0058 直排 0 1.15 0.0058 30 / 粉碎：根据企业提供，不合格产品量为0.05t/a，粉尘产生量约为粉碎品的0.01%，则粉尘产生量为0.000005t/a，机械通风后外排。 2、废水 本项目产生的废水主要为职工生活污水，生活污水产生量为1.224m3/d，生活污水依托现有化粪池处理后接入市政污水管网进入下河线污水处理厂，处理达标后排入湘江。污水中污染物产生及排放量详见下表。 表22 废水污染物产生及排放情况一览表 废水类型 污染 因子 产生 排放 浓度mg/L 量t/a 浓度mg/L 量t/a 生活污水318.24m3/a COD 260 0.08 180 0.06 BOD5 180 0.06 126 0.04 SS 180 0.06 120 0.04 氨氮 35 0.01 23 0.01 3、噪声 本项目营运期产生噪声包括生产设备噪声。生产设备主要有注塑机、碎料机，噪声值约在65~90dB(A)，具体机械噪声情况见下表。 表23 机械设备噪声一览表 序号 设备名称 运行情况 单台最大声级dB(A) 位置 1 注塑机 连续 65 生产车间 2 碎料机 间歇 90 生产车间 3 干燥机 连续 65 生产车间 4、固废 本项目劳动定员18人，均不在厂区内住宿，生活垃圾产生量按照0.5kg/d计，则生活垃圾产生量约为9kg/d，合计2.34t/a。 本项目生产过程中会产生塑料边角料和残次品，根据建设单位提供的资料，塑料边角料及次品产生量为0.05t/a，由企业自行破碎后作为原料返回生产工序。 本项目废包装袋产生量约为0.01 t/a，集中收集后外售，综合利用。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 注塑机 | 非甲烷总烃 | 0.0028t/a，0.27 mg/m3 | 0.0028t/a，0.27 mg/m3 |
|  |  |  | 0.0007 t/a | 0.0007 t/a |
|  |  | 颗粒物 | 0.003 t/a | 0.003 t/a |
|  | 碎料机 | 颗粒物 | 0.000005 t/a | 0.000005 t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 260mg/L，0.08t/a | 180mg/L，0.06t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，0.06t/a | 126mg/L，0.04t/a |
|  |  | SS | 180mg/L，0.06t/a | 120mg/L，0.04t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，0.01t/a | 23mg/L，0.01t/a |
| 固体 废物 | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 2.34t/a | 0 |
|  | 生产线 | 塑料边角料及次品 | 0.05t/a | 0 |
|  |  | 废包装袋 | 0.01 t/a | 0 |
| 噪声 | 生产设备 | 注塑机、干燥机、碎料机等，65~90dB(A) |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目施工期已结束，根据现场踏勘，项目地块现状较为平整，生态结构简单。 |

环境影响分析

一、营运期环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目无生产废水，生活污水依托现有化粪池处理后经市政污水管网排入下河线污水处理厂，最终排入湘江；通过调查，厂区内现有化粪池处理能力为60m3/d，剩余处理能力约为50m3/d，本项目生活污水产生量1.224m3/d，因此营运期现有化粪池能够接纳本项目生活污水，本项目生活污水处理措施可行。 根据《永州市经济技术开发区环境影响报告书》，经开区南部片区污水均通过市政污水管网进入下河线污水处理厂处理，永州市冷水滩区下河线污水处理厂位于零陵北路以北、湘桂铁路以南的湘江岸边，占地约106185 m2，合159.20亩，主体工艺为采用A2/O生化池工艺，出水可达GB18918-2002一级B标准，主要处理对象为城市生活污水，现状处理规模为10万吨/天，远期（2020年）20万吨/天。该工程于2009年底建成以5万吨/日污水处理规模投产运行。2011年初，启动了下河线污水处理厂一期其余5万吨/日规模的建设，该工程已于2012年3月初正式投产。2013年4月，永州市下河线污水处理有限责任公司启动了永州市下河线污水处理厂二期扩建及配套管网工程，在其现有厂区内扩建二期工程，新增2组改良型A/A/O工艺污水处理设施，每组设计规模为5万m3/d，项目扩建后，污水总处理规模为20.0万m3/d。现已建成一期和二期一阶段共15万吨/日的规模。目前扩建工程为二期二阶段，日处理污水5万吨，二期二阶段预计2018年10月完工，本项目排放的污水为城市居民生活污水，属于污水处理厂原处理范畴。 因此，本项目污水对地表水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 （1）预测内容 表24 正常工况下有组织大气污染源正常排放参数 序号 相关参数 点源数值 1 预测类型 G1排气筒 2 排放速率(kg/h) 非甲烷总烃：0.0013；颗粒物：0.0058 3 排气筒高度(m) 15 4 排气筒内径(m) 1 5 输入烟气量(m3/h) 5000 6 烟气出口温度(K) 298 （2）预测结果 正常工况下G1排气筒点源估算模式预测结果详见表25。 表25 正常工况下G1点源估算模式预测污染物浓度扩散结果一览表 距源中心下风向距离D(m) 非甲烷总烃 颗粒物 下风向预测浓度(mg/m3) 浓度占标率(%) 下风向预测浓度(mg/m3) 浓度占标率(%) 71 0.000176 0.0088 0.000783 0.17 100 0.000166 0.0083 0.000739 0.16 150 0.000134 0.0067 0.000597 0.13 200 0.000134 0.0067 0.000596 0.13 250 0.00012 0.006 0.000536 0.12 560 0.000047 0.00235 0.000208 0.05 600 0.000042 0.0021 0.000189 0.04 700 0.000034 0.0017 0.000151 0.03 800 0.000028 0.0014 0.000124 0.03 900 0.000023 0.00115 0.000105 0.02 1000 0.00002 0.001 0.00009 0.02 1500 0.000011 0.00055 0.00005 0.01 2000 0.000008 0.0004 0.000034 0.01 2300 0.000006 0.0003 0.000028 0.01 2500 0.000006 0.0003 0.000025 0.01 最大浓度 0.000176 0.0088 0.000536 0.12 由表25可知，本项目排放的有组织废气的非甲烷总烃、颗粒物污染因子各最大落地浓度的占标率小于10%，未超出标准，对周围的环境影响小。 废气正常排放对项目区周围空气以及敏感点的影响预测见表26。 表26 污染物正常排放环境影响分析一览表 敏感目标 距源距离（m） 污染物名称 贡献值 本底值 叠加值 叠加后占标率% 张家铺村 150 非甲烷总烃 0.000134 0.11 0.110134 18.36 颗粒物 0.000597 0.05 0.050597 11.24 横冲村 560 非甲烷总烃 0.000047 0.11 0.110047 18.34 颗粒物 0.000208 0.05 0.050208 11.16 新田村 800 非甲烷总烃 0.000028 0.11 0.110028 18.34 颗粒物 0.000124 0.055 0.055124 12.25 永州育才科技职业学校 250 非甲烷总烃 0.00012 0.11 0.11012 18.35 颗粒物 0.000536 0.05 0.050536 11.23 青草铺村 1500 非甲烷总烃 0.000011 0.11 0.110011 18.34 颗粒物 0.00005 0.05 0.05005 11.12 东冲村 2300 非甲烷总烃 0.000006 0.11 0.110006 18.33 颗粒物 0.000028 0.055 0.055028 12.23 渣冲村 2300 非甲烷总烃 0.000006 0.11 0.110006 18.33 颗粒物 0.000028 0.055 0.055028 12.23 由表26可知，废气正常排放各污染物在敏感点处的预测值均能够满足相应环境质量标准的要求，废气正常排放对敏感点影响小。 （3）大气防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。本项目大气环境防护距离计算结果见表27，计算界面详见图3。 表27 大气环境防护距离计算参数及结果统计表 污染源 污染物 参数值 计算结果（m） 面源高度（m） 排放源面积（m2） 排放速率（kg/h） 注塑机 非甲烷总烃 12 80×35 0.00034 无超标点 图3 大气环境防护距离计算结果截图 根据预测，本项目无组织排放无超标点，根据大气环境防护距离的确定要求，本项目不需设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 ①计算公式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm--为标准浓度限值（mg/m3）； Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）； r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L--为工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 ②参数选取 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为2.4m/s，A、B、C、D值的选取见下表28。 表28 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数 5年平均风速 m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 表29 卫生防护距离计算结果 因子 非甲烷总烃（生产区） 计算距离（m） 0.003 取值（m） 50 结果（m） 50 根据计算取值结果，本项目生产区周围需设置50m卫生防护距离。根据现场踏勘，结合厂区周边环境，在核定的卫生防护范围内无居民，本评价要求以后卫生防护距离之内不得新建居民、学校、医院等敏感点。 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源与声级 表30 主要噪声源强一览表 序号 设备名称 数量 单台最大声级dB(A) 1 注塑机 4台 65 2 干燥机 3台 65 3 碎料机 2台 90 （2）预测点 本评价主要分析项目建成后各敏感目标的预测值及厂界的噪声值，因此，选择拟建项目四周厂界外1m处作为厂界噪声预测点。 （3）预测模式 声音从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射和吸收等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其计算公式如下： LA(r)=LA(r0)-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) 式中：LA(r)——为距离声源 r处的 A声级； Adiv——为声波几何发散 引起的 A声级衰减量； Aatm——为空气吸收引起的 A声级衰减量； Agr——地面效应引起的 A声级衰减量； Abar——为屏障屏蔽引起的 A声级衰减量； Amisc——为其他多方面效应引起的衰减量。 在预测计算中主要考虑 A1声波几何发散引起的A声级衰减量。点声源随传播距离增加引起的衰减公式如下。 式中：Lp（r）——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lp（r0）——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考点距声源的距离，m； 计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）——靠近围挡结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB。 （4）预测结果 表31 噪声源强及预计降噪效果 dB(A) 工段 噪声源 噪声源强 台数 距离厂界距离(m) 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 注塑区 注塑机 65 4 55 15 10 10 干燥去 干燥机 65 3 50 10 15 15 碎料区 碎料机 90 2 45 10 20 15 表32 噪声影响预测结果一览表 测点序号 昼间 贡献值 标准 评价结果 Z1厂界东 39.98 ≤65dB（A） 达标 Z2厂界南 53.04 达标 Z3厂界西 47.13 达标 Z4厂界北 49.57 达标 本项目夜间不生产，建设方在采取保证生产的同时选用低噪声的设备，振动设备进行基础的隔振减振、厂房内墙壁采用隔声较好材料、合理布局等措施后，噪声源对厂界排放噪声贡献值在39.98~53.04dB（A）之间，厂界排放噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间≤65dB（A））标准的要求，因此本项目对声环境影响小。 4、固体废物环境影响分析 本项目生活垃圾设置垃圾桶收集，由环卫部门统一收集处理。 本项目塑料边角料及残次品收集后经碎料机破碎后，作为原料返回生产工序；废包装袋收集后外售，综合利用；在厂房内设置一般固废暂存间一个，面积约10m2。 根据《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）结合项目实际情况，项目暂存间应满足下列要求： （1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类型相一致。 （2）贮存、处置场应采取防治粉尘污染的措施。 （3）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 （4）应设计渗滤液集排水设施。 （5）为防止一般固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。 （6）为保障设施、设备正常运营，必须时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 企业废物储存设施必须按《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的规定设置警示标志及其它要求进行暂存管理。 各类固体废物在厂内临时堆放期间应加强管理，做好防渗处理，外运过程要防治抛洒泄漏，做好以下突然和地下水保护措施。 ①处理或储存固废的所有区域将油不渗漏的地基，并设有托盘，以确保任何物质的冒溢能被回收，从而防治环境污染。 ②一般工业固体废物用桶、罐或高强度专用包装袋包装后存放，厂内有生活垃圾收集箱。 5、环境风险分析 本项目营运期主要的环境风险为：物料车间PC、ABS颗粒遇明火就会造成火灾事。 拟采取以下措施防范： （1）加强原料的储存管理，储存过程中必须严格遵守安全防火规定、仓库和堆场配备防火器材，项目的原料、产品及产生的固废严禁与易燃易爆品混存。 （2）落实责任制，生产车间应分设负责人看管，确保车间、仓库隐患时刻监控，不可利用废物定期清理； （3）如突发火灾，应立即采取急救措施并及时向当地环保局等相关部门报告。 在项目建设单位严格采取上述措施的前提下，项目环境风险可控，在可接受的范围内。 6、外环境对本项目的影响及环境制约因素分析 通过现场踏勘，本项目周边主要为其他企业，项目卫生防护距离内均为空地和厂房，无居民、学校、医院等对大气较为敏感的建筑；项目南侧为永州市永成智能家具科技有限公司3#厂房（永州祥瑞标准件有限责任公司）和研发楼，西侧为永成智能家具科技有限公司1#厂房，北侧为德润包装。根据环境质量现状调查与监测结果，评价范围内大气、地表水、声环境质量均符合规定的环境功能区要求，具有一定环境容量，同时通过环境空气影响预测结果可知，本项目排放的有组织废气的非甲烷总烃、颗粒物污染因子各最大落地浓度的占标率小于10%，未超出标准，项目运营后各敏感点非甲烷总烃、颗粒物预测值均满足相应环境空气质量标准浓度限值要求，本项目租赁永州市永成智能家具科技有限公司2#整栋厂房进行加工生产，与厂内其他企业生产时互相不影响。周边环境对污染物排放没有特别要求，满足本项目建设条件。 7、产业政策及相关政策相符性 根据《产业结构调整指导目录(2011年本，2013年修正)》2013年2月16日国家发展改革委第21号令可知，本项目不属于限制类、淘汰类，因此本项目符合国家产业政策。 8、选址、规划合理性分析 （1）规划符合性 《永州市经济技术开发区环境影响报告书》已于2013年12月30日通过湖南省环境保护厅的审批，批文号：湘环评[2013]306号，具体见附件4。 根据环评审查意见及报告书准入条件，永州市经济技术开发区南部片区规划的主导产业为：规划依托毗邻北部片区的香港达福鑫集团和经开区内的台湾弘电电子项目，重点建设包括电子元器材、LTO导电玻璃、液晶显示器配件、通讯设备、计算机硬件、软件信息等与项目配套的金融、物流、中介机构等，将永州市经济技术开发区打造成新型工业化的重要基地。本项目不属于主导产业，对照入园企业准入行业、条件要求，本项目属于永州市经济技术开发区鼓励类入园中的电力电子器件；根据土地利用规划图（附图5），本项目用地性质为工业用地，符合用地规划。因此本项目与永州市经济技术开发区产业定位相符合。 （2）周边环境功能区划 从环境容量分析，项目环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求，根据环境空气影响预测结果可知，本项目运营后，正常工况下敏感点处非甲烷总烃、颗粒物均能相应的环境空气质量标准限值要求，因此，本项目运营期对环境空气影响不显著；由项目区环境质量现状评价结论可知，项目所在地声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求；地表水体水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 综上所述，从规划符合性、环境相容性情况等方面考虑，本项目建设选址是可行的。 9、环保投资一览表 本项目总投资3023万元，其中环保投资24万元，占总投资的0.79%，环保投资分项具体见表33。 表33 环保投资一览表 序号 项目 环保措施 环保投资（万元） 1 有机废气 集气罩+15m高排气筒 10 2 设备噪声 基础加装减振垫 10 3 生活垃圾 垃圾桶 1 4 废弃包装袋、塑料边角料及残次品 一般固废暂存间 2 5 环境管理、监测 制定环境管理规章制度及监测计划等 1 合计 24 10、环境管理及监测计划 (1)环境管理机构设置 项目业主应设置环保工作人员，负责组织、协调和监督拟建项目的环境保护工作。负责环境保护宣传和教育、以及有关环境保护对外协调工作，加强与环保部门的联系。 (2)营运期环境管理 建设单位应全面负责其环境保护工作，应特别注意一下工作： ①工程运行前，协助环保部门进行“ 三同时” 验收，检查环保设施是否按要求建设。 ②环保负责人员应加强工程范围内的绿化管理工作和环保工作；定期对环保设施 进行检查和维护，保证高效、正常运行。 (3)监测计划 根据项目特点，环境监测重点为营运期环境空气、噪声。环境监测可委托有资质的环境监测机构进行，并支付相应的费用。项目营运期环境监测计划见表34。 表34 环境监测计划 类型 监测点位 点数 监测项目 监测频率 废气 G1排气筒出口 1个 非甲烷总烃、颗粒物 每年一次 上风向、下风向厂界 2个 非甲烷总烃、颗粒物 每年一次 废水 化粪池出口 1个 COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油、粪大肠菌群数等 每季度一次 噪声 场界四周外1m 4个 昼间、夜间连续等效A声级 每季度一次 11、项目竣工环保验收内容及要求 根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，为监督落 实环境保护设施与建设项目主体工程同时投产使用，以及落实其他需配套采取的环境保护措施，防治环境污染，建设项目须执行竣工环境保护验收制度。 根据拟建项目的实际情况，验收具体内容及要求见表35。 表35 “三同时”验收内容一览表 项目 污染源 监测项目 治理措施 验收标准及要求 废气 注塑机 排气筒出口非甲烷总烃、颗粒物 集气罩+15m高排气筒 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准限值 厂界非甲烷总烃、颗粒物 机械通风 废水 办公生活区 COD、BOD5、氨氮等 生活污水依托现有化粪池处理后接入市政污水管网 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 噪声 设备 等效连续A声级(Leq) 合理布置生产设备，基础加装减振垫，生产制度严格执行白班8h工作制 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 固废 办公生活区 生活 垃圾 收集后由环卫部门统一清运处置 妥善处置，不外排 生产 塑料边角料和残次品 暂存间暂存后塑料边角料和残次品经碎料机破碎后作为原料返回生产工序 妥善处置，不外排 废弃包装袋 暂存间暂存后外售，综合利用 妥善处置，不外排

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 排气筒 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 集气罩+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 4标准限值 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 机械通风 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、NH3-N | 生活污水依托现有化粪池处理后接入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，由环卫部门运走处理 | 均得到有效的处理处置，不会产生二次污染 |
|  | 生产 | 塑料边角料和残次品 | 暂存间暂存后经碎料机破碎后作为原料返回生产工序 |  |
|  |  | 废弃包装袋 | 暂存间暂存后外售，综合利用 |  |
| 噪声 | 通过采取调整布局，将高噪声设备搬移至车间中间；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态；在采取上述措施后，噪声影响在可接受范围之内 |
| 生态保护措施及预期效果 实施清洁生产，从源头到污染物的排放全过程控制，实现节能、降耗、减污、增效的目的。加强生态建设，实施综合利用和资源化再生产。 |

结论建议

一、结论 1、工程概况 湖南科嘉诺电气设备有限公司位于永州市经济技术开发区先进装备产业园南甸路与珍珠南路交叉处，租赁永州市永成智能家具科技有限公司厂房和研发楼，占地面积约3460m2，建筑面积3460m2，厂房建筑面积约2800m2，办公区建筑面积约为660，设置一条生产线，年产非金属电能计量箱1.5万个，其中单相1位1.2万个，单相多位0.3万个。 本项目总投资为3023万元，其中环保投资为24万元，占总投资的0.79%。 2、环境质量现状 环境空气： （1）历史监测 本项目引用《年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目》（湖南谱实检测技术有限公司，监测时间为2018年2月6日~12日），引用监测数据为横冲村、新田村居民监测点的PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3日均浓度，横冲村监测点位于本项目西面约620m，新田村监测点位于本项目西南面约1100m，且环境特征较相似，故本次环境空气质量现状评价采用的监测数据合理可行。监测结果表明PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3监测因子均达到《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准要求。 （2）实测数据 监测结果表明，厂址中心监测因子VOCs满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）表1标准限值要求。 地表水：本项目引用《永州市湘江东岸园林局片区棚户区改造项目环境影响报告表》（湖南科博检测技术有限公司，监测时间为2017年4月10日~12日），引用监测数据为湘江下河线污水处理厂排污口上游500m（S1）及下游1000m（S2）的pH、SS、DO、CODmn、NH3-N、总氮、总磷、石油类、LAS；监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类水体标准。 声环境：监测结果表明，项目厂界东、南、西、北昼夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 3、国家产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）2013年2月16日国家发展改革委第21号令，本项目不属于里面的限制类、淘汰类，因此，本项目符合国家产业政策。 4、营运期环境影响评价结论 （1）大气环境影响分析 本项目注塑有机废气经集气罩收集后通过15m排气筒高空排放；通过预测表明，本项目废气经过处理后对周边大气环境影响小。 本项目无组织有机废气，根据计算可知，本项目不需设置大气环境防护距离。本项目生产车区周围需设置50m卫生防护距离。根据现场踏勘，卫生防护距离内为其他企业及空地。本评价要求以后卫生防护距离之内不得新建居民、学校、医院等敏感点。 （2）水环境影响分析 生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排入园区市政污水管网，经下河线污水处理厂处理达标后排入湘江，因此，本项目污水对地表水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 ①生产制度严格执行白班制制8h工作制，严禁夜间(22:00~6:00)进行生产作业； ②购置低噪声设备，基础加装减振垫； ③合理布置生产设备，远离居民敏感点一侧，尽量减轻对居民点的影响； ④加强生产设备管理，定期检修、维护和保 养，避免由于设备性能降低而使设备噪声增大现象的发生； 通过采取上述措施，厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周边声环境影响小。 （4）固废 在厂区内设一般固废暂存间，面积约10m2，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改清单的要求，废包装袋收集暂存后外售，综合利用；塑料边角料和残次品收集暂存后经碎料机破碎后作为原料返回生产工序。 生活垃圾设置垃圾桶，收集后的生活垃圾交环卫部门处理。 通过以上措施，项目固体废物得到合理处置和利用，措施可行。 5、选址合理性 （1）规划符合性 本项目不属于主导产业，对照入园企业准入行业、条件要求，本项目属于永州市经济技术开发区鼓励类入园中的电力电子器件；根据土地利用规划图（附图5），本项目用地性质为工业用地，符合用地规划。因此本项目与永州市经济技术开发区产业定位相符合。 （2）周边环境功能区划 从环境容量分析，项目环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求，根据环境空气影响预测结果可知，本项目运营后，正常工况下敏感点处非甲烷总烃、颗粒物均能相应环境空气质量标准限值要求，因此，本项目运营期对环境空气影响不显著；由项目区环境质量现状评价结论可知，项目所在地声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求；地表水体水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 综上所述，从规划符合性、环境相容性情况等方面考虑，本项目建设选址是可行的。 6、总量控制指标 废气：非甲烷总烃。 废水：生活污水依托现有化粪池处理后接入市政污水管网，进入下河线污水处理厂处理后，达标排入湘江。 因此，拟建项目不设置总量控制指标。 7、综合结论 本项目符合产业政策，选址合理，总平面布置合理；通过环境现状和影响分析，无制约项目建设的重大环境问题，本项目生产车区周围需设置50m卫生防护距离。根据现场踏勘，卫生防护距离之内无敏感点，本评价要求以后卫生防护距离之内不得新建居民、学校、医院等敏感点。项目在营运期产生的各类污染物在采取措施后其不利影响能得到有效控制，外排污染物对环境的影响较小，环境可接受。因此，从环境保护的角度来看，拟建项目的建设可行 二、建议 （1）严格执行“三同时”制度，确保污染治理资金的到位和落实。 （2）加强岗位责任制，确保治理设施长期、稳定、有效地运行。 （3）落实废气治理、噪声治理措施，确保达标排放；落实固废处置的途径，及时清运处 理。 （4）严禁夜间（22:00~6:00）进行生产作业。

# Text boxes

新鲜水

生活用水

现有化粪池

1.44

1.224

循环冷却水

19.2

37.6

19.2

0.216

市政污水管网

下河线污水处理厂

1.224

20.64

外购PC、ABS塑胶颗粒

注塑一体机注塑成型

削边整形

检验

质检合格

成品入库

零部件组装

干燥

噪声、非甲烷总烃、颗粒物

边角料

残次品

碎料机

噪声

噪声

噪声、颗粒物